Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit

| Exit (Notausstiegfenster) Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 1,5m über Sims. Dreh- Flügel, nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 1,0 Thermix Randverbund Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Exit Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt (.....)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Exit: lieferbare Größen B/H in cm 080/120 1 flg 100/100 1 flg 100/120 1 flg 108/140 1 flg 150/100 fix/1 flg 175/100 fix/1 flg 200/100 fix/1 flg Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. Sondermaße auf Anfrage. Mindestgrösse für Notausstieg beachten. In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse von B/T = 125/100 cm notwendig |
| --- | --- |

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit Extreme

| Exit Extreme (Notausstiegfenster) Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Dreh- Flügel, nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 1,0 Thermix Randverbund Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Exit Exreme Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,92 alt (.....)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Exit Extreme: lieferbare Größen B/H in cm 080/120 1 flg 100/100 1 flg 100/120 1 flg 108/140 1 flg 150/100 fix/1 flg 175/100 fix/1 flg 200/100 fix/1 flg Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. Sondermaße auf Anfrage. Mindestgrösse für Notausstieg beachten. In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse von B/T = 125/100 cm notwendig |
| --- | --- |