Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus

| Nautilus: Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände. Wasserdicht bis 0,8m über Sims. Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nautilus Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 1,0 Thermix Randverbund alt (.....)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, alt (.....)Passivhausfenster Ug 0,5 – Uw 0,8 Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Nautilus: lieferbare Größen (B/H in cm): 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-80 2 flg 100-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg Sondermaße und Renovierungsfenster auf Anfrage! |
| --- | --- |

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus pMax

| Nautilus pMax : Hochwasserschutzfenster , Bautiefe 76 mm Rahmen/Element mit flächenbündiger Positionierungan der Wandaußenseite, Fertigelement für zu betonierende Wände. Wasserdicht bis 1,25m über Sims. Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 1,0 obligatorisch - Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nautilus pMax Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt (.....)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, alt. (.....)Passivhausfenster Ug 0,5 – Uw 0,8 Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Nautilus pMax: lieferbare Größen (B/H in cm): 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-80 2 flg 100-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg alle anderen Maße auf Anfrage möglich |
| --- | --- |