Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Neptun Outside

| Neptun Outside Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände, wasserdicht bis 1,5m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,3 Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Neptun Outside Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 1,0 Thermix Randverbund (RC II nicht möglich) alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Neptun Outside: lieferbare Größen (B/H in cm): 50-50 1 flg 80-50 1 flg 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-100 2 flg 100-50 1 flg 175-100 2 flg 100-60 1 flg 200-100 2 flg 100-80 1 flg 100-100 1 flg andere Maße möglich Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog) |
| --- | --- |

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Neptun Highgrade

| Neptun Outside Highgrade Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 2,0m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,3 Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Neptun Outside Highgrade Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 1,0 Thermix Randverbund (RC II nicht möglich) alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Neptun Outside Highgrade: lieferbare Größen (B/H in cm): 50-50 1 flg 80-50 1 flg 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-100 2 flg 100-50 1 flg 175-100 2 flg 100-60 1 flg 200-100 2 flg 100-80 1 flg 100-100 1 flg andere Maße möglich Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog) |
| --- | --- |