Ausschreibungstext  Passivhausfenster (nicht druckwasserdicht)

| Hybrid var Passivhausfenster FM 0,8 Hochwasserschutzfenster , Profil 84 mm Rahmen/Element mit flächenbündiger Positionierungan der Wandaußenseite, Fertigelement für zu betonierende Wände. Wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Unteres 1/3 als Fixverglasung Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Glas, Ug 0,5 - Uw 0,8 Thermix Randverbund Fabrikat: Alpinafenster Typ: Hybrid var Passivhausfenster Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Wandstärke...... Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke................? Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke................? alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt (.....)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL Farben außen, Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Passivhausfenster: lieferbare Größen (B/H in cm): 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-80 2 flg 100-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg 125-125 2 flg 150-125 2 flg 175-125 2 flg 200-125 2 flg Sondermaße und Renovierungsfenster auf Anfrage! |
| --- | --- |

Ausschreibungstext   Perimeterabdeckrahmen Integra

(mit Alu-Fensterbank Weiß)

| Ausschreibungstext Perimeterabdeckrahmen Integra | Hinweise |
| --- | --- |

| Perimeterrahmen Integra: Mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, für alle Dämmstärken Einteiliger, vormontierter Rahmen 19 mm stark, in weiß, RAL 9016 ähnlich. Gleiche Oberfläche wie Fensterelemente. Fabrikat: Alpina Perimeterrahmen Integra Alle Dämmstärken möglich.................... Grösse B/H in cm ......... ..x ........... Dämmstärke...... Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Montage schnellstmöglich durch mitgeliferte Schrauben und Bit. Dicke der Perimeterdämmung angeben. . Alle Dämmstärken möglich! |
| --- | --- |