Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus-Sani

| Nautilus Sani: Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 0,8 m über Sims. Dreh-Kipp Flügel nach innen öffnend Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nautilus Sani Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL oder NCS Farben Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Nautilus Sani: lieferbare Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen 50-40 1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 14 cm) 50-50 1 flg 60-60 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-80 2 flg 080-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg Sondermaße und Kombinationen auf Anfrage! |
| --- | --- |

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus pMax-Sani

ab Maßen 75 x 58 cm und größer

| Nautilus pMax Sani: Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 1,25 m über Sims. Dreh-Kipp Flügel nach innen öffnend Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund, Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nautilus pMax Sani Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 (Thermix Randverbund) alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorik alt. (.....)RAL oder NCS Farben Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Nautilus pMax -Sani: lieferbare Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen kleinste Größe 75 x 58 cm 75-58 1 flg 125-080 2 flg 80-60 1 flg 150-080 2 flg 80-80 1 flg 125-100 2 flg 80-100 1 flg 150-80 2 flg 80-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg Sondermaße und Kombinationen auf Anfrage! |
| --- | --- |